JDY-818-T门禁读卡器说明书

ID卡读卡器，又叫EM卡读卡器，是射频非接触（感应式）读卡器的一种，具备性价比好，兼容性好，带防拆报警功能，防止人为拆除，全防水设计等优点。

基本参数：
工作电压：12VDC
静态电流：小于30毫安
动态电流：小于80毫安
输出格式： 国际标准Wiegand 26bit 
感应距离：6－8cm
传输距离：120 米
配线长度：14 cm 
兼容卡片： EM 或兼容EM格式 
环境温度：－40 至 70 摄氏度
环境湿度：小于 95％ 无冷凝

优点：
抗金属屏蔽和读卡器相互干扰能力强。
性能稳定，先进的防死机电路设计，防浪涌保护，防错接保护。
使用纯数字式进口射频基站芯片，无误码设计。 
智能化声音和灯光控制模式
符合国际标准的接线方式
蜂鸣器声音清脆响亮，不会受干扰变调。
传输距离长 可达120米。
耐低温，耐高温。

接线方式：
ALARM线（橙色）：预留端口                                                                       BELL   线（白色）：预留端口                                                                             SPEAN  线（黄色）：预留端口                                                                        LED    线（棕色）：预留端口                                                                            D0（蓝色） D1（绿色） 数据线：输出标准Wiegand26bit数据
电源线输入（红色正极 黑色地线）：9－14VDC 建议12VDC